## 第四章 SDRC_Lite内存控制器的仿真、综合与硬件测试

在第三章中讲述了SDRC_Lite内存控制器的实现原理与设计概要。本章将讲述它的Verilog实现，RTL仿真，FPGA综合以及FPGA硬件验证。

1 SDRC_Lite的Verilog实现

SDRC_Lite设计使用Verilog语言描述，兼容IEEE Std 1364-2001给出的verilog-2001标准。用于综合的RTL级设计文件中，只涉及assign、always、if、case四种语句；状态机的设计风格使用的是Altera推荐的风格；用于仿真的行为级测试文件中，使用了task语句，使测试更加面向任务；复杂且反复用到的逻辑编写为function，以增加代码的可读性；所有基本参数和导出参数放在独立文件中，其他设计或仿真文件使用include调用它，从而实现“全局参数”。

SDRC_Lite的设计概要已在第三章明确，Verilog语言描述完全以设计概要为基础。

2 SDRC_Lite的RTL仿真

本次仿真使用ModelSIM 6.5进行，dump出来的波形使用Debussy 5.4v9观察。

SDRC_Lite的大部分子模块都有单独的Testbench，经过了单独测试，此处不再赘述。这里，主要讨论SDRC_Lite的整体仿真。

2.1 仿真模型与参数设置

SDRC_Lite的整体仿真中，用到了Micron公司提供的SDRAM模型，以便模拟与SDRAM器件的交互：比如Mode Register设置、读出先前写入的数据等等。

该Micron SDRAM模型，对应型号为mt48lc4m16a2-7E的SDRAM芯片。它是一款64Mbit的SDRAM，其中与SDRC_Lite设计相关的参数值如下表：

| SDRC_Lite参数名 | 含义 | mt48lc4m16a2-7E的参数值 |
| --- | --- | --- |
| SDR_A_W | SDRAM地址位宽 | 12 |
| SDR_B_W | SDRAM Bank地址位宽 | 2 |
| SDR_R_W | SDRAM 行地址位宽 | 12 |
| SDR_C_W | SDRAM 列地址位宽 | 8 |
| SDR_D_W | SDRAM数据位宽 | 16 |
| SDR_M_W | SDRAM数据Mask位宽 | 2 |
| tRP | 预充电延时(ns) | 15 |
| tRFC | 刷新延时(ns) | 66 |
| tRCD | ACT到列读写的延时(ns) | 15 |

仿真的最小时间单位1ns，为精度为100ps。系统时钟定为100MHz，即周期为10ns，这个数值与实际应用的频率接近，也便于仿真。

为了保证指令和数据被SDRAM有效接收，一般要求SDRAM时钟相对于系统时钟有3ns的滞后。在Testbench中，此延时用延时赋值语句实现；FPGA验证中，用PLL核实现。

2.2 包含Micron Model的Testbench与仿真波形

Testbench包括读写控制单元(SDRC_MCB_TOP_TST_TRX16)、SDRC_Lite(MCB_TOP)、Micron Model三个部分。读写控制单元，使用readmemb语句从位流文件中载入位流，写入通过SDRC_Lite写入SDRAM，再回读出来。

整个过程中，SDRAM自动完成初始化的波形如下：

观察图中sdr_cs_n、sdr_ras_n、sdr_cas_n、sdr_we_n四个信号，可知SDRC_Lite依次向SDRAM发送了如下指令：PREA、8次REF、LMR。之后mcb_i_ready变为1，表示初始化完成。指令的间隔也没有问题，初始化完成前dqm为1，整个过程符合设计要求。

整个过程中，SDRAM读写的波形如下：

如上图，每当SDRC_Lite的mcb_busy为0时，读写控制单元通过mcb_bb发起突发传送开始信号。图中mcb_bl为2'b01表示突发传送长度为8，读写操作的指令依次为：ACT、WR、WRA、ACT、WR、WRA、ACT、RD、RDA、ACT、RD、RDA，可见从系统端看来：发生了两次突发传送长度为8的读和两次突发传送长度为8写。指令的间隔也没有问题，指令序列输出符合指令状态机的设计意图。可以观察到写入的数据与读出的数据一致，限于篇幅此处不再贴放大的波形。

2.3 其他仿真测试

在另一个SDRC_Lite的testbench中，对长为4的读、长为8的读、长为4的写、长为8的写这四种请求进行了排列组合，观察了状态机的状态跳转。同时，还观察了刷新操作对系统端连续读写请求的影响。所有行为与设计要求符合，限于篇幅此处不再贴该Testbench的波形。

3 SDRC_Lite的FPGA综合

本次FPGA综合使用的是Quartus 10.1sp1，目标器件是Cyclone II ep2c8pq208c8。

综合时开启的优化选项包括：寄存器延时平衡(register retiming)、寄存器复制(register duplication)、时序驱动的综合(timing-driven synthesis)、向提高速度方向优化等等。

综合时，任然是用仿真时用的面向mt48lc4m16a2-7E的参数。

综合后SDRC_Lite使用了221个LE(组合逻辑182个，寄存器152个)。以mcb_clk为时钟，进行简单的静态时序分析，得出此设计的最高工作频率为164.12MHz，这个频率已可以满足一般SDRAM应用的需要。

作为对比，在相同的参数设置、目标器件、综合条件下，对OpenCore上的HSSDRC内存控制IP进行综合。发现HSSDRC占用了710个LE(组合逻辑602个，寄存器399个)。对HSSDRC做了简单的时序分析，发现同等条件下它的最高工作只有95.72MHz，不能很好地满足实际应用的频率需求。

当然这样的不同，是由于SDRC_Lite与HSSDRC的不同设计原理造成的。SDRC_Lite使用了Close Page Policy，HSSDRC使用了Open Page Policy；SDRC_Lite不进行SDRAM指令流水线化，HSSDRC实现了SDRAM指令流水线化。

由于SDRC_Lite已足以满足H.264编码所需的带宽要求，故采用它而不是HSSDRC，可以降低芯片的面积和功耗，提升芯片的最高工作频率。

下面列出一些综合后得到的图像：

SDRC_Lite顶层模块：MCB_TOP (包含MCB_CTRL、MCB_SIG_FF、MCB_DAT_FF)

SDRC_Lite控制模块：MCB_CTRL (包含MCB_INI_CTRL、MCB_REF_CTRL、MCB_CMD_CTRL、MCB_DAT_CTRL)

初始化状态机(MCB_INI_FSM)

命令状态机(MCB_CMD_FSM)

数据状态机(MCB_DAT_FSM)

4 SDRC_Lite的FPGA硬件验证

SDRC_LIte的FPGA验证主要使用了Altera Cyclone II ep2c8pq208c8 FPGA，以及Hynix HY57V641620FTP-7 SDRAM。

FPGA验证时的顶层设计文件主要包括：测试控制单元(FPGA_TST_WRRDCMP)、内存控制器SDRC_Lite(MCB_TOP)、PLL模块(MC_PLL)、IO三态缓冲、片上RAM、片上ROM。

PLL模块(MC_PLL)。用于把开发板上20MHz的时钟倍频到100MHz作为系统时钟，并产生相位相差负3ns的另一个100MHz时钟供SDRAM使用。系统时钟超前于SDRAM时钟，可以保证发送给SDRAM的指令和数据被有效地接收。

整个FPGA验证的测试思路如下图：

ROM。用FPGA的Block RAM实现，存储一组随机的数据，用于写入SDRAM。

RAM。用FPGA的Block RAM实现，存储从SDRAM中读出的数据。

测试控制单元(FPGA_TST_WRRDCMP)。验证过程在FPGA_TST_WRRDCMP的控制下完成。上电后，FPGA_TST_WRRDCMP首先等待SDRAM初始化完成；之后，从ROM读出数据通过SDRC_Lite控制器写入SDRAM；写入完成后，从SDRAM中读出数据写入RAM中；最后，对比RAM中的数据和ROM中的数据，如果完全吻合，发起操作成功信号。

经过硬件验证，SDRAM读写正常，说明SDRC_Lite的设计合理可靠。同时，也发现PLL的作用巨大，如果SDR_clk和MCB_clk的相对相位不适当，读写无法正确完成。

5 下一步的验证

前面讲述的硬件验证方案比较死板，不易于通过软件控制，下一章中我们将讲述SDRC_Lite的SOPC集成以及进一步验证。

6 本章参考文献

[1] Micron. 64Mb x4, x8, x16 SDR SDRAM. February 2012