VIPcore 项目文档 
SDRAM Controller With AXI Interface Specification

REVISION HISTORY

| Revision | Date | Author | Status | Description | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 18/01/2012 | lu yanheng | Draft | Creation |  |

Note: Status includes:  “Draft”, “Reviewed”, “Released”, “Obsolete”

目              录

VIPcore 项目文档  SDRAM Controller With AXI Interface Specification	1

关于本文档	3

1	模块功能	4

1.1	功能概述	4

1.2	模块配置与工作模式	4

1.3	顶层框图	5

1.4	IO端口定义	5

1.5	IO端口时序图	6

2	MCF模块设计	7

2.1	IO端口定义	7

2.2	读时序图	8

2.3	写时序图	9

3	MCB模块设计	10

3.1	IO端口定义	10

3.2	结构框图	11

3.3	读写时序图	11

4	测试方案	12

4.1	测试方案框图	12

4.2	测试报告	12

# 关于本文档

本文档主要介绍基于AXI总线的一个SDRAM控制器。

# 模块功能

## 功能概述

本模块是一个基于AXI总线的SDR 控制器。按照AXI总线的指令完成对sdram的数据读写，同时按时完成sdram的刷新以保持数据。

## 模块配置与工作模式

本模块分为前端MCF和后端MCB两部分。

前端是一个基于AXI总线的接口，同时内置1024bit的写缓存和768bit的读缓存以提高读写效率。

后端是一个较为通用的SDR控制器，支持多种burst长度的读写，同时可自动完成对SDR的刷新。

[sdram_top]模块设计

## 顶层框图

本次设计中主要对应上图中中间两个部分。

SDRC:使用原梁晨师兄的MCB模块并进行一些小的改动，完成对SDR的读写及刷新操作。

MCF：axi_sdram.v ，连接AXI总线及MCB，内置一个1024bit的写cache和一个768bit的读cache，提高MCB的工作效率。

## IO端口定义

| Name | Bit Num | In Out | From | To | Clock Domain | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mdata | 256 | In | TOP | MCF | clk | write data |
| mwstrb | 32 | In | TOP | MCF | clk | write data btye enable |
| mread | 1 | In | TOP | MCF | clk | read signal |
| msize | 3 | In | TOP | MCF | clk | data size |
| mlen | 4 | In | TOP | MCF | clk | data length |
| mburst | 2 | In | TOP | MCF | clk | master burst |
| mwrite | 1 | In | TOP | MCF | clk | write signal |
| mready | 1 | In | TOP | MCF | clk | AXI ready |
| saccept | 1 | Out | MCF | TOP | clk | slave ready |
| svalid | 1 | Out | MCF | TOP | clk | data valid |
| sdata | 256 | Out | MCF | TOP | clk | read data |
| sresp | 2 | Out | MCF | TOP | clk | respond signal |
| sdr_cke | 1 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM clock enable |
| sdr_cs_n | 1 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM chip select |
| sdr_ras_n | 1 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM row address strobe |
| sdr_cas_n | 1 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM column address strobe |
| sdr_we_n | 1 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM write enable |
| sdr_dqm | 8 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM input/output mask |
| sdr_ba | 2 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM bank address |
| sdr_addr | 12 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM address |
| dbf_dq_ie | 1 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM data input enable |
| dbf_dq_i | 64 | In | MCB | SDR | clk | SDRAM data input |
| dbf_dq_oe | 1 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM data output enable |
| dbf_dq_o | 64 | Out | MCB | SDR | clk | SDRAM data output |
| mcb_i_ready | 1 | Out | MCB | TOP | clk | MCB initialization down |

## IO端口时序图

- 写时序图

图中前7个信号是与AXI总线相关的总线通信信号，后8个信号是最终产生的SDRAM控制信号。

这是一次连续1024bit写过程，由于地址连续，故每一次地址到来之后写入cache即拉高saccept引入下一次写过程，等到1024bit数据完备后再一起写入sdram中。

- 读时序图

图中前7个信号是与AXI总线相关的总线通信信号，后8个信号是最终产生的SDRAM控制信号。

图中所示的是一次读过程。读信号发出后开始激活选中的行，继而输入列地址开始读取数据。读完256bit所需数据后拉高svalid，但此时控制器继续读取接下来的768bit数据存入读缓存中备用。

# MCF模块设计

## IO端口定义

| Name | Bit Num | In Out | From | To | Clock Domain | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mdata | 256 | In | TOP | MCF | clk | write data |
| mwstrb | 32 | In | TOP | MCF | clk | write data btye enable |
| mread | 1 | In | TOP | MCF | clk | read signal |
| msize | 3 | In | TOP | MCF | clk | data size |
| mlen | 4 | In | TOP | MCF | clk | data length |
| mburst | 2 | In | TOP | MCF | clk | master burst |
| mwrite | 1 | In | TOP | MCF | clk | write signal |
| mready | 1 | In | TOP | MCF | clk | AXI ready |
| saccept | 1 | Out | MCF | TOP | clk | slave ready |
| svalid | 1 | Out | MCF | TOP | clk | data valid |
| sdata | 256 | Out | MCF | TOP | clk | read data |
| sresp | 2 | Out | MCF | TOP | clk | respond signal |
| mcb_ba | 2 | Out | MCF | MCB | clk | MCB bank address |
| mcb_ra | 12 | Out | MCF | MCB | clk | MCB row address |
| mcb_ca | 8 | Out | MCF | MCB | clk | MCB column address |
| mcb_wbe | 2 | Out | MCF | MCB | clk | MCB write data byte enable |
| mcb_bl | 2 | Out | MCF | MCB | clk | MCB burst length |
| mcb_bb | 1 | Out | MCF | MCB | clk | MCB burst begin |
| mcb_wdat | 16 | Out | MCF | MCB | clk | MCB write data |
| mcb_wr_n | 1 | Out | MCF | MCB | clk | MCB data direction |
| mcb_busy | 1 | In | MCB | MCF | clk | MCB busy |
| mcb_rdat_vld | 1 | In | MCB | MCF | clk | MCB read data valid |
| mcb_wdat_req | 1 | In | MCB | MCF | clk | MCB data to write request |
| mcb_rdat | 16 | In | MCB | MCF | clk | MCB read data |
| mcb_i_ready | 1 | In | MCB | MCF | clk | MCB initialization down |

## 读时序图

上图为一次连续的1024bit数据读时序图。当mread信号拉高且判断出cache不命中后，MCB启动，开始读数据，读完256bit数据后svalid拉高，数据被送出，但此时MCB仍然继续读取下面768bit数据，并存放到读cache中。读完成后saccept拉高。此时若出现mread信号由于地址连续，则直接将读cache中数据上传，只需要2个周期就可完成。

图中mcb_bb是MCB启动信号，clk、mread、saccept、sdata、sresp、svalid是与AXI总线的通信信号，其中mread代表读命令，saccept代表slave可接受AXI总线命令，sdata用于传输数据，svalid拉高显示数据准备好，sresp用于返回状态。其他变量是内部寄存器，其中counter用于计数，state代表读写的状态，state为0则sdrc空闲，state为1则处于读状态，state为2则处于写状态，cache_done显示cache读写完成。

## 写时序图

上图为一次连续的1024bit数据写时序图，其中前256个bit的数据已经被存在cache中。当mwrite拉高且被判断出与前一次地址相邻，则这一数据依旧被写入cache中，而当三笔256bit数据均被写入cache之后，第四笔如果依旧与前三笔地址相邻，那么在拉高svalid同时拉高mcb_bb，启动MCB，将1024bit数据一起写入sdram。

图中mcb_bb是MCB启动信号，mcb_busy显示MCB是否工作；clk、mwrite、saccept、mdata、sresp、svalid是与AXI总线的通信信号，其中mwrite代表写命令，mdata用于传输数据；其他变量是内部寄存器，其中load_buf_done显示数据装载完毕。

# MCB模块设计

## IO端口定义

| Signal Name | Direction | Description |
| --- | --- | --- |
| (Interface to SDR SDRAM) |
| sdr_clk | Output | SDRAM clock |
| sdr_cke | Output | SDRAM clock enable |
| sdr_cs_n | Output | SDRAM chip select |
| sdr_ras_n | Output | SDRAM row address strobe |
| sdr_cas_n | Output | SDRAM column address strobe |
| sdr_we_n | Output | SDRAM write enable |
| sdr_dqm[SDR_M_W:0] | Output | SDRAM input/output mask |
| sdr_ba[SDR_B_W:0] | Output | SDRAM bank address inputs |
| sdr_addr[SDR_A_W:0] | Output | SDRAM address inputs |
| sdr_dq[SDR_D_W:0] | I/O | SDRAM data input/output |
| (Interface to Memory Controller Front-end or Avalon Wrapper) |
| mcb_clk | Input | MCB clock |
| mcb_rst_n | Input | MCB asynchronous reset |
| mcb_sclr_n | Input | MCB synchronous reset |
| mcb_busy | Output | MCB sdr sdram controller busy |
| mcb_bb | Input | MCB burst begin |
| mcb_rw_n | Input | MCB data direction: 0-write, 1-read |
| mcb_bl[1:0] | Input | MCB burst length: 00-4, 01-8, 10-12, 11-16 |
| mcb_ba[MCB_B_W-1:0] | Input | MCB bank address |
| mcb_ra[MCB_R_W-1:0] | Input | MCB row address |
| mcb_ca[MCB_C_W-1:0] | Input | MCB column address |
| mcb_rdat_vld | Output | MCB read data valid |
| mcb_wdat_req | Output | MCB data to write request |
| mcb_wdat[MCB_D_W-1:0] | Input | MCB write data |
| mcb_rdat[MCB_D_W-1:0] | Output | MCB read data |
| mcb_wbe[MCB_BE_W-1:0] | Output | MCB write data byte enable |
| mcb_i_ready | Output | MCB initialization done |

## 结构框图

## 读写时序图

参见梁晨师兄毕业设计。

# 测试方案

## 测试方案框图

如上图所示，本次测试通过encoder模块经AXI总线向SDR中灌数据来完成，MCF承接AXI的指令及数据，并控制MCB向SDR中读写数据。

SDR部分使用美光半导体公司的sdram模型mt48lc4m16a2.v，本次测试中使用了四个sdram。

测试中整个encoder模块及AXI总线的rst信号由sdrc的初始化完成信号mcb_i_ready控制。

## 测试报告

放在encoder测试平台下测试十帧，并非发现错误。

读写所需周期如下：

读操作：

cache_r命中：2 cycles

cache_r未命中：14cycles（读数据完成） + 12cycles（继续读取接下来的768位数据存放在cache中）

写操作：

与上一笔数据地址相邻或cache为空：2cycles

与上一笔数据地址不相邻：2cycles（写入cache，并告诉AXI总线写完成）+3cycles（弛豫时间）+4cycles*n（n为需写入的数据笔数）