VIPcore 项目文档 
[Module Name] Specification

REVISION HISTORY

| Revision | Date | Author | Status | Description | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 04/22/2015 | Qing Wang | Draft | Creation |  |

Note: Status includes:  “Draft”, “Reviewed”, “Released”, “Obsolete”

目              录

VIPcore 项目文档  [Module Name] Specification	1

关于本文档	3

1	模块功能	4

1.1	功能概述	4

1.2	模块配置与工作模式	4

2	[TOP]模块设计	5

2.1	顶层框图	5

2.2	IO端口定义	5

2.3	内部可配置寄存器定义	6

2.4	IO端口时序图	6

3	[Datapath]模块设计	7

3.1	IO端口定义	7

3.2	详细数据通路框图	7

3.3	各工作模式下的内部信号时序图	7

4	[Ctrl]模块设计	7

4.1	IO端口定义	7

4.2	工作状态定义	7

4.3	状态机跳转框图	7

5	测试方案	8

5.1	测试方案框图	8

5.2	测试Case	8

5.3	测试报告	8

# 关于本文档

说明本文档的概要、目的、用途

# 模块功能

## 功能概述

本模块的功能是单幅图像去雾处理。由于雾的影响，在有雾天气拍照所得到的图片总是显得模糊，对比度不足。本模块根据物理模型，以及图像处理的一些方法（如提高对比度），来实现去雾的功能。可用于道路交通，道路监控，航拍等场景。

## 模块配置与工作模式

主要工作模式是基于块处理。考虑到块的大小要参与到之后的运算，故初步定为16*16（软件仿真发现块大小在[200, 400]内效果均可）。单位为pixel，1 pixel = 24bit。

# [TOP]模块设计

## 顶层框图

//分别介绍各子模块的功能划分、连接关系//

MEM:存储图像信息，为Datapath模块提供待处理的数据。在本模块中，MEM需存储图像的R，G，B通道图，图像的灰度图，以及Datapath模块产生的结果，即opmat图（长宽与图像相同）。

Ctrl: 控制模块的状态机转换，控制Datapath各个子模块的数据传递与信号传递。

Datapath: 处理图像数据，共分为四个子模块，期间可能需要MEM模块暂时存放计算结果。由ctrl模块控制数据在Datapath各个子模块中的流动。

## IO端口定义

| Name | Bit Num | In Out | Initial Value | From | To | Clock Domain | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data_i | 24 | In | - | TOP | Datapath | clk | Input Pixel Data |
| data_o | 24 | Out | - | Datapath | TOP | clk | Output Pixel Data |
| clk | 1 | In | - | TOP | Ctrl,Datapath | - | Input Clock Signal |
| start_i | 1 | In | - | TOP | Ctrl | clk | Activate the whole module. Start the change of Ctrl’s FSM.(Then Datapath module begin to work) |
| rst_n | 1 | In | - | TOP | Ctrl | clk | Change Ctrl’s FSM to initial state. (Then Datapath module change to initial state) |
| done_o | 24 | Out | - | Ctrl | TOP | clk | whole work has been done. |

## 内部可配置寄存器定义

| Offset Address | Reg. Name | Bit | R/W | Initial Value | Function |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ctrl | status_cur | 32 | R | 0 | Module Operating Status |
| Datapath module atmos | atmos_max | 8 | R/W | 0 | 在模块atmos处理过程中，保存当前估计的A值。在模块atmos结束后，该寄存器数据不再变动，即为最终估计的A值。剩余模块的处理均需要读取该寄存器atmos的值。 |
| Datapath module atmos | atmos_cur_min | 8 | R/W | 0 | 在模块atmos的处理过程中，每读取一个像素点后，要比较它的R,G,B值，取最小值存入寄存器atmos_cur_min。 |
| Datapath module atmos | atmos_cur_red | 8 |  | 0 | 在模块atmos的处理过程中，每读取一个像素点后，暂存它的R通道值。送入比较器。 |
| Datapath module atmos | atmos_cur_green | 8 |  | 0 | 在模块atmos的处理过程中，每读取一个像素点后，暂存它的G通道值。送入比较器。 |
| Datapath module atmos | atmos_cur_blue | 8 |  | 0 | 在模块atmos的处理过程中，每读取一个像素点后，暂存它的B通道值。送入比较器。 |
| Datapath module atmos | atmos_op_red | 8 |  | 0 | 保存当前atmos_cur_min点对应的R通道值。 |
| Datapath module atmos | atmos_op_green | 8 |  | 0 | 保存当前atmos_cur_min点对应的G通道值。 |
| Datapath module atmos | atmos_op_blue | 8 |  | 0 | 保存当前atmos_cur_min点对应的B通道值。 |
| Datapath module opmat | opmat_cur_sum | 16 |  | 0 | 在模块opmat的预处理过程中，需要求这个window的像素和。因此每取一个像素点后更新本寄存器的值。 |
| Datapath module opmat | opmat_cur_sum_sqr | 24 |  | 0 | 在模块opmat的预处理过程中，需要求这个window的像素值的平方和。因此每取一个像素点后，将本寄存器的值与opmat_cur_sqr相加，更新本寄存器。 |
| Datapath module opmat | opmat_std | 16 |  | 0 | 在模块opmat的预处理过程中。待opmat_cur_sum模块与opmat_cur_sum_sqr处理完毕后进行。运算结果存储在本寄存器中。 |
| Datapath module opmat | opmat_thres_lo | 8 |  | 0 | 这是一个8位寄存器组，共26个。保存 t = 6/32,7/32,8/32,...31/32时，A(1-t)的值。是之后比较器的低阈值。 |
| Datapath module opmat | opmat_thres_hi | 8 |  | 0 | 这是一个8位寄存器组，共26个。保存 t = 6/32,7/32,8/32,...31/32时， 255t +A(1-t)的值。是之后比较器的高阈值。 |
| Datapath module opmat | opmat_loss_sum | 16 |  | 0 | 统计位于区间[A(1-t)，A(1-t)+255]外的像素值的和。 |
| Datapath module opmat | opmat_std_t | 16 |  | 0 | =opmat_std / t^2. |
| Datapath module opmat | opmat_cur_t | 5 |  | 6 | 在每一个patch处理时，需要在t = 6/32,7/32....31/32时循环操作。本寄存器存储当前的t*32。每当读取一个新的patch时，该寄存器重新赋值为6. |
| Datapath module opmat | opmat_t_op | 5 |  | 6 | 当前patch的t的最优值。存储的是t*32. 每当处理一个新的patch时，初始化为6. 最大值为31。 |
| Datapath module opmat | opmat_cost_min | 6 |  | 2’b111111 | 在每个patch处理过程中个，保存cost function的当前的最小值。每次读取一个新的patch时，初始化为最大值2’b111111. |

## IO端口时序图

- 数据传输时序

- 信号握手时序

# [Datapath]模块设计

## IO端口定义

| Name | Bit Num | In Out | Initial Value | From | To | Clock Domain | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| atmos_start | 1 | In | - | ctrl | Datapath | clk | 启动模块atmos |
| atmos_done | 1 | out |  | Datapath | ctrl | clk | atmos模块结束 |
| opmat_start | 1 | in |  | ctrl | Datapath | clk | opmat模块开始 |
| opmat_done | 1 | out |  | Datapath | ctrl | clk | opmat模块结束 |
| mean_start | 1 | in |  | ctrl | Datapath | clk | mean模块开始 |
| mean_done | 1 | out |  | Datapath | ctrl | clk | mean模块结束 |
| recovery_start | 1 | in |  | ctrl | Datapath | clk | recovery模块开始 |
| recovery_done | 1 | out |  | Datapath | ctrl | clk | recovery结束 |

## 详细数据通路框图

Datapath模块一共包含五个子模块。

首先，读取原始图像信息，模块atmos负责估计atmospheric light的值，即A。

而模块gray负责将该图像转化为灰度图。

模块opmat每次获取灰度图一个patch的像素点（16*16），并且代入A的值进行计算后，输出这个窗口所对应的opmat值，保存。

待灰度图所有patch均读取完，即所有patch的opmat值都已经获取后。

将opmat图与灰度图传入mean模块，也是基于patch处理，均值滤波，得到处理后的opmat图。

将R,G,B通道图，A值，mean模块所产生的opmat图传入模块recovery，得到output。

模块atmos数据框图：

按行读入像素点。每读入一个像素点，取其R,G,B通道中最小值，保存在寄存器atmos_cur_min中。而当前最大值保存在8位寄存器atmos_max中。比较这两个寄存器的值，若atmos_cur_min的值大于atmos_max，则将atmos_cur_min的值赋给atmos_max。否则atmos_max的值保持不变。

所有像素点处理完毕后，atmos_max的值即为最终估计的A值。（与240比较）该点的RGB通道值也需要存储，recovery模块需要使用。

另外，还要给寄存器组opmat_thres_lo, opmat_thres_hi赋值。

模块opmat数据框图：

每次读取灰度图的一个patch（暂定大小为16pixel*16pixel）。计算这256个pixel的像素和以及平方和，因此需要16位寄存器opmat_cur_sum保存当前像素和，每次读入一个像素后更新；24位寄存器opmat_cur_sum_sqr保存当前读入所有像素点的平方和，每读入一个新的像素点后更新，新值等于旧值加上opmat_cur_sqr的值。16位寄存器opmat_std的值在读取完这个patch内所有的像素点后计算，需要用到寄存器opmat_cur_sum和opmat_cur_sum_sqr的值。

以上为opmat子模块读入一个patch后的预处理。

对于t = 6/32,7/32,8/32...31/32, 分为两个步骤，1. 计算f_std值，需要用到寄存此opmat_std的值，计算结果存储在16位寄存器opmat_std_t中。

- 统计位于区间[A(1-t)，A(1-t)+255t]外的像素点的个数。由于对所有patch，这些区间A(1-t)和255t+A(1-t)是相同的，故它们的值可以预先存储，之后读取即可。因此，定义26个8位寄存器，存储A(1-t)的值，定义26个8位寄存器，存储255t+A(1-t)的值。本步骤在atmos模块中进行。统计结果保存在8位寄存器opmat_loss_t中。

在得到opmat_std_t与opmat_loss_t的值之后，计算cost值，公式见流程图。与已有最大值opmat_cost_min相比较，若小于opmat_cost_min的值，则更新opmat_cost_min的值，保存此时对应的t到opmat_t_op寄存器中。

模块mean：

对opmat进行均值滤波，基于patch处理。窗口大小matlab程序中是17*17.

模块recovery数据框图：

## 各工作模式下的内部信号时序图

# [Ctrl]模块设计

## IO端口定义

| Name | Bit Num | In Out | Initial Value | From | To | Clock Domain | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| start_i | 1 | In | - | TOP | Ctrl | clk | 状态机启动 |
| atmos_start | 1 | out |  | Ctrl | Datapath | clk | 模块atmos启动 |
| atmos_done | 1 | in |  | Datapath | Ctrl | clk | 模块atmos处理结束 |
| opmat_start | 1 | out |  | ctrl | Datapath | clk | 启动opmat模块 |
| opmat_done | 1 | in |  | Datapath | ctrl | clk | opmat模块处理结束 |
| mean_start | 1 | out |  | ctrl | Datapath | clk | 启动mean模块 |
| mean_done | 1 | in |  | Datapath | ctrl | clk | mean模块处理结束 |
| recovery_start | 1 | out |  | ctrl | Datapath | clk | 启动recovery模块 |
| recovery_done | 1 | in |  | Datapath | ctrl | clk | recovery模块处理结束 |
| done_o | 1 | out |  | ctrl | TOP | clk | 状态机结束 |
| rst_n | 1 | in |  | TOP | ctrl | clk | 状态机复位 |

## 工作状态定义

| name | description |
| --- | --- |
| ctrl_idle | 复位状态 |
| ctrl_atmos | Datapath的atmos子模块工作中 |
| ctrl_opmat | Datapath的opmat子模块工作中 |
| ctrl_mean | Datapath的mean子模块工作中 |
| ctrl_recovery | Datapath的recovery子模块工作中 |

## 状态机跳转框图

所用状态接受到rst_n复位信号后，均会回到ctrl_idle状态，图中箭头未画出。

# 测试方案

## 测试方案框图

## 测试Case

| Function Name | Test ID | Test File | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| REG_RW | REG_001 | tb_01_0001 |  |
|  | REG_002 |  |  |
|  | REG_003 |  |  |

## 测试报告

代码覆盖率等。