VIPcore 项目文档 
[Module Name] Specification

REVISION HISTORY

| Revision | Date | Author | Status | Description | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 01/05/2010 | wang qing | Draft | Creation |  |

Note: Status includes:  “Draft”, “Reviewed”, “Released”, “Obsolete”

目              录

VIPcore 项目文档  [Module Name] Specification	1

关于本文档	3

1	模块功能	4

1.1	功能概述	4

1.2	模块配置与工作模式	4

2	[TOP]模块设计	5

2.1	顶层框图	5

2.2	IO端口定义	5

2.3	内部可配置寄存器定义	6

2.4	IO端口时序图	6

3	datapath模块设计	7

3.1	IO端口定义	7

3.2	详细数据通路框图	7

3.3	各工作模式下的内部信号时序图	7

4	control模块设计	7

4.1	IO端口定义	7

4.2	工作状态定义	7

4.3	状态机跳转框图	7

5	测试方案	8

5.1	测试方案框图	8

5.2	测试Case	8

5.3	测试报告	8

# 关于本文档

说明本文档的概要、目的、用途

# 模块功能

## 功能概述

本模块的功能是单幅图像去雾处理。由于雾的影响，在有雾天气拍照所得到的图片总是显得模糊，对比度不足。本模块根据物理模型，以及图像处理的一些方法（如提高对比度），来实现去雾的功能。可用于道路交通，道路监控，航拍等场景。

## 模块配置与工作模式

主要工作模式是基于块处理。考虑到块的大小要参与到之后的运算，故初步定为16*16（软件仿真发现块大小在[200, 400]内效果均可）。单位为pixel，1 pixel = 24bit。

# [TOP]模块设计

## 顶层框图

SDRAM_IN:存储原图，RGB channel。

SDRAM_OUTPUT：输出处理结果。

SDRAM_PROCESS：datapath处理过程中，向其写入或读取中间量。

fetch：负责读取SDRAM的内容，可以读取SDRAM_IN和SDRAM_PROCESS，datapath的不同子模块工作时，fetch处于不同的工作模式。

write：负责向SDRAM写入数据，可以写SDRAM_OUT和SDRAM_PROCESS。datapath的不同子模块工作时，write处于不同的工作模式。

control：控制状态机转换，控制datapath各个子模块的数据传递与信号传递。设置fetch和write模块的工作模式。

datapath：核心模块，处理图像数据，control模块控制工作进程，fetch模块提供处理数据，通过write模块输出数据。

## fetch模块

| Name | Bit Num | IN/OUT | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| fetch_mode | 2 | in | 00：读取SDRAM_IN 01：读取SDRAM_GRAY 10：读取SDRAM_T 11：同时读取SDRAM_IN和SDRAM_T。 |
| fetch_x | 18 | out | 当前读取位置的行数 |
| fetch_y | 6 | out | 当前读取位置的列数(所使用的SDRAM宽度均为64-bit) |
| fetch_start | 1 | in | 读开始信号 |
| fetch_done | 1 | out | 读结束信号 |
| data_in |  | in | 读入数据 |
| data_out |  | out | 将读到的数据传递到datapath |
| fetch_valid | 1 | out | 读数据有效 |
| fetch_load | 1 | in | 读有效 |

## write模块

| Name | Bit Num | IN/OUT | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| write_mode | 2 | in | 00：向SDRAM_GRAY写入灰度图数据 01：opmat模块，向SDRAM_T写入每个窗口对应的t值 10：在mean模块处理中，向SDRAM_T写入每个像素点对应的t值 11：向SDRAM_OUT写出处理结果 |
| write_x | 18 | out | 当前读取位置的行数 |
| write_y | 6 | out | 当前读取位置的列数(所使用的SDRAM宽度均为64-bit) |
| write_start | 1 | in | 写开始信号 |
| write_done | 1 | out | 写结束信号 |
| write_in |  | in | 从datapath得到的待写出数据 |
| write_out |  | out | 写向SDRAM的数据 |
| write_valid | 1 | in | 写数据有效 |
| write_store | 1 | out | 写有效 |

## SDRAM_IN

SDRAM_IN存储原图像,宽度为64-bit，每行存储8个字节。fetch模块位于模式00时，每次取r channel，g channel，b channel相同位置的值。

对于原图像来说，patch的排列如下所示，对于每个patch里的像素点，也按照这种顺序存储。fetch处于模式00时，应该保证是按照patch的顺序在读取。

# datapath模块设计

## 详细数据通路框图

## atmos模块

| Name | Bit Num | IN/OUT | FROM/TO | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atmos_start | 1 | in | from control | 启动 |
| atmos_done | 1 | out | to control | 处理结束 |
| data_in |  | in | from fetch |  |
| atmos_mat_r | 8 | out | to recovery |  |
| atmos_mat_g | 8 | out | to recovery |  |
| atmos_mat_b | 8 | out | to recovery |  |
| thres_lo | 8 | out | to opmat | 这是一个8位寄存器组，共26个。保存t = 6/32,7/32,8/32,...31/32时，A(1-t)的值。是之后opmat比较器的低阈值。 |
| thres_lo | 8 | out | to opmat | 这是一个8位寄存器组，共26个。保存t = 6/32,7/32,8/32,...31/32时，255t +A(1-t)的值。是之后比较器的高阈值 |

## gray模块

与atmos模块同步进行，fetch在模式00下获取的数据同时传入atmos模块与gray模块。gray模块还要向SDRAM_GRAY写出。写出顺序如下。

## opmat模块

处理单元为16*16的patch，从SDRAM_GRAY读取。得出的结果是该模块对应的合适的t值(32*t)，256个t值是相同的，每个t值得长度是6-bit。写向SDRAM_T。write工作模式是10. 写入顺序如下：t值的分布顺序和原图像的顺序相同。写的时候要计算坐标。sram每行64个bit，但是只存储8个t值，即48个bit。

## mean模块

由于opmat模块是分块处理，每一个patch的t值是相同的，若直接使用它们进行图像恢复，那么恢复出的图像一定会有块效应。因此需要对SDRAM_T里的结果进行处理。这里采用的方法是使用中值滤波。中值滤波的块大小设为11*11。

处理图像的最上面11行的数据时，在处理的同时，将每一列（11行）的像素点的和存入column sum memory(内部sram，12bit)。写入sram方式为逐行，一行处理一个column sum。处理过程中，每一块的和存在寄存器mean_win_sum中。

如图a，当中心点时(i,j-1)的patch处理完毕，mean_win_sum的值是中心为(i,j-1)的patch中所有值的和，patch右移，即将处理中心点是(i,j)的patch。只需执行两个步骤：1.读取加号位置和减号位置的值，这一列在sram中对应的column sum减去减号位置的值，加上加号位置的值。2. mean_win_sum减去最左边一列对应的column sum，加上步骤一中已更新的，新读取一列的column sum。

滤波结果写入SDRAM_T1，写入顺序与SDRAM_T相同。

## recovery模块

recovery模块，fetch模块处于模式3，每次从外部存储图像的SDRAM_IN中读取像素点的RGBchannel，并同时从SDRAM_T中读取相同位置的t值。write处于模式3，向SDRAM_OUT写出结果。

SDRAM_OUT存储器：

# control模块设计

## IO端口定义

| Name | Bit Num | In Out | Initial Value | From | To | Clock Domain | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| start_i | 1 | In | - | - | control | clk | 状态机启动 |
| atmos_start | 1 | out |  | control | datapath | clk | 模块atmos启动 |
| atmos_done | 1 | in |  | datapath | control | clk | 模块atmos处理结束 |
| opmat_start | 1 | out |  | control | datapath | clk | 启动opmat模块 |
| opmat_done | 1 | in |  | datapath | control | clk | opmat模块处理结束 |
| mean_start | 1 | out |  | control | datapath | clk | 启动mean模块 |
| mean_done | 1 | in |  | datapath | control | clk | mean模块处理结束 |
| recovery_start | 1 | out |  | control | datapath | clk | 启动recovery模块 |
| recovery_done | 1 | in |  | datapath | control | clk | recovery模块处理结束 |
| done_o | 1 | out |  | control | - | clk | 状态机结束 |
| rst_n | 1 | in |  | - | control | clk | 状态机复位 |
| fetch_mode | 2 | out |  | control | fetch | clk | fetch工作模式 |
| write_mode | 2 | out |  | control | write | clk | write工作模式 |
| fetch_start | 1 | out |  |  |  |  |  |
| fetch_done | 1 | in |  |  |  |  |  |
| write_start | 1 | out |  |  |  |  |  |
| write_done | 1 | in |  |  |  |  |  |

## 工作状态定义

| name | description |
| --- | --- |
| ctrl_idle | 复位状态 |
| ctrl_atmos | datapath的atmos子模块工作中 |
| ctrl_opmat | datapath的opmat子模块工作中 |
| ctrl_mean | datapath的mean子模块工作中 |
| ctrl_recovery | datapath的recovery子模块工作中 |

## 状态机跳转框图

所用状态接受到rst_n复位信号后，均会回到ctrl_idle状态，图中箭头未画出。

# 测试方案

## 测试方案框图

## 测试Case

| Function Name | Test ID | Test File | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| REG_RW | REG_001 | tb_01_0001 |  |
|  | REG_002 |  |  |
|  | REG_003 |  |  |

## 测试报告

代码覆盖率等。